MANUEL OPERATION

1. VERIFICATIONS EXTERNES AVANT MISE A L'EAU

2. VERIFICATIONS INTERNES AVANT MISE A L'EAU

3. PROCEDURE DE MISE A L'EAU

4. CHECK LISTE PILOTE AVANT PLONGEE

5. CHECK LISTE DU CONTROLEUR SURFACE

6. REMORQUAGE SUR SITE

7. EMBARQUEMENT DE L'EQUIPAGE

8. PROCEDURE DE PLONGEE

9. PLONGEE NORMALE

10. PROCEDURE D'EMERSION

11. RECUPERATION

12. CAS D’INTERRUPTION DE PLONGEE

1.	vérifications externes avant mise a l'eau

1.1.	Vérifier que toutes les anomalies précédentes ont été réparées.

1.2.	Vérifier la charge des batteries.

1.2.1.	Arrêter les chargeurs 120, 24 et 12V quand l’indicateur indique la fin de charge

1.2.2.	Relever les tensions sur les chargeurs.

1.2.3.	Déconnecter les prises, graisser avec de la graisse silicone (isolante)  légèrement les joint des bouchons et remettre les bouchons.
ATTENTION A NE PAS TOUCHER SIMULTANEMENT LES CONTACTS DES PRISES ou UN CONTACT ET LA MASSE SI UNE DES PHASES EST EN DEFAUT: PRESENCE DE HAUTE TENSION

1.2.4.	Fermer les évents batteries.

1.2.5.	Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'huile venant des caissons batteries.

1.2.6.	Vérifier le niveau d'huile dans les tuyauteries de dégazage (50mm au dessus du toit des caisson batteries)

1.3.	Vérifier le circuit d'air HP.

1.3.1.	Ouvrir la bouteille secours

1.3.2.	Vérifier la pression avant et après le détendeur (200 Bar avant, 5 bar après)

1.3.3.	Ouvrir les bouteilles normales

1.3.4.	Vérifier la pression avant et après le détendeur (200 Bar avant, 10 bar après)

1.4.	Vérifier le circuit oxygène

1.4.1.	Ouvrir les bouteilles secours oxygène;

1.4.2.	Vérifier la pression ( supérieure 180 bar);

1.4.3.	Ouvrir la bouteille oxygène journalière

1.4.4.	Noter la pression ( supérieure à 20 bar pour 1 plongée d'une heure)

1.5.	Vérifications  Diverses

1.5.1.	Vérifier que le caisson électrique est sous pression (0.5 Bar)

1.5.2.	Vérifier que les carénages sont correctement installés et serrés

1.5.3.	Vérifier que la ligne de remorque est bien installée.

1.5.4.	Vérifier que les Vannes d'évent ballasts sont claires et fonctionnent.

1.5.5.	Vérifier que tous les câbles, connecteurs, bouteilles, phares et propulseurs sont bien fixés et serrés.

1.5.6.	Vérifier tous les hublots et que les joints soient clairs.

1.5.7.	Vérifier l'antenne radio et les sondes des téléphones acoustiques.

1.5.8.	Vérifier l’attache de la bouée largable et la pile du flasher

1.5.9.	Vérifier le lest largable.

1.5.10.	Vérifier le fish feeder

1.5.11.	Vérifier le blocage des écrous des hélices.

1.5.12.	Vérifier le loquet et les charnières de la porte.

1.5.13.	Vérifier le joint torique de porte et la surface de portée de joint.

1.5.14.	Vérifier les Vannes d'équilibrage.

2.

vérifications INTERNES AVANT MISE A L'EAU

2.1.	Vérifier que toutes les anomalies précédentes ont été réparées.

2.2.	Vannes des ballasts: manoeuvrer les Vannes de chasse et d'évent.

2.3.	Vannes du régleur: manoeuvrer les Vannes de chasse, d'évent et sortie d'eau.

2.4.	Vérifier le circuit d'oxygène

2.4.1.	Vérifier le fonctionnement du débit-litre secours

2.4.2.	Puis fermer les vannes du circuit secours.

2.4.3.	Ouvrir le robinet de la bouteille journalière

2.4.4.	Vérifier la pression avant le détendeur.

2.4.5.	Vérifier le débit après détendeur débitmètre

2.5.	Ouvrir la vanne du manomètre de profondeur.

2.6.	Vérifier le circuit électrique 24 V

2.6.1.	Vérifier sur le cahier de charge que le dernier cycle a été fait correctement et que les batteries sont correctement chargées.

2.6.2.	Noter la tension 24 V

2.6.3.	Mettre "En Service" le 24 V

2.6.4.	Mettre en service les équipements suivant

2.6.4.1.	Climatisation  après mise en place d'une arrivée d'eau de refroidissement

2.6.4.2.	Analyseur de gaz

2.6.4.3.	Scrubber normal

2.6.4.4.	Ordinateur

2.6.4.5.	Contrôle 480

2.6.4.6.	Navigation

2.6.4.7.	Essayer la pompe Régleur

2.6.4.8.	Essayer la Centrale Hydraulique

2.6.5.	Faire un test du détecteur de fuite électrique.

2.6.5.1.	Si un défaut existe mettre sur "Arrêt" les équipements suspecté jusqu'à ce que le défaut disparaisse.

2.6.5.2.	Une diode allumée correspond à une fuite de 1mA. Si les 10 diodes sont allumées et que la dernière clignote, cela peut correspondre à une mise à la masse d’une phase. (INTERDICTION DE PLONGER)

2.6.5.3.	si on trouve un défaut franc sur le moins (-) quand on met en service le contrôle 480, cela peut correspondre à une entrée d’eau dans le caisson électrique

2.6.6.	Vérification du fonctionnement du CPI 480
à la mise sous tension du Contrôle 480, vérifier que les deux voyants défaut du CPI 480 s’allume quelques instants

2.7.	Vérifier le circuit électrique 12 V

2.7.1.	Vérifier sur le cahier de charge que le dernier cycle a été fait correctement et que les batteries secours sont correctement chargées.

2.7.2.	Noter la tension 12 V normal et secours

2.7.3.	Mettre "En Service" le 12 V secours

2.7.4.	Mettre en service les équipements suivant

2.7.4.1.	VHF

2.7.4.2.	Radio K7

2.7.4.3.	Eclairage

2.7.4.4.	Niveau régleur

2.7.4.5.	Scrubber secours

2.7.4.6.	Tus1

2.7.4.7.	Tus2

2.7.5.	Faire un test du détecteur de fuite électrique.

2.7.5.1.	Si un défaut existe mettre sur "Arrêt" les équipements suspecté jusqu'à ce que le défaut disparaisse.

2.7.5.2.	Une diode allumée correspond à une fuite de 1mA. Si les 10 diodes sont allumées et que la dernière clignote, cela peut correspondre à une mise à la masse d’une phase. (INTERDICTION DE PLONGER)

2.7.6.	Basculer sur le 12 V normal et refaire un test du détecteur de fuite électrique

2.8.	vérifier le circuit électrique 480 V

2.8.1.	Lancer le programme Propulsion sur l’ordinateur

2.8.2.	Mettre sous tension le 480 V

2.8.3.	Noter la tension et le compteur de KwH

2.8.4.	Armer le coup de poing et mettre en service les propulseurs

2.8.5.	Faire tourner doucement les propulseurs et pas plus de 2 secondes car les garnitures ne peuvent tourner à sec. Désarmer les propulseurs

2.8.6.	essayer les spots pas plus de 2 secondes hors de l’eau.

2.8.7.	Lancer le programme CPI, et noter la valeur de l’isolement donné par le CPI (Alarme 1 = 180 Kohm Alarme 2 = 40 Kohm

2.9.	Vérifier le système de support vie et l'équipement de secours.

2.9.1.	Vérifier que le caisson absorbeur CO2 est remplie et que les produits sont neufs. (pas de coloration)

2.9.2.	Vérifier que la quantité embarquée de produits absorbeur de CO2 est suffisante pour la durée de la mission et de la survie.

2.9.3.	six appareils de respiration en circuit fermé à bord avec lunette

2.9.4.	six gilets de sauvetage à bord du Bateau d'accompagnement.

2.9.5.	Extincteur à poste et plein.

2.9.6.	Trousse à pharmacie de premier secours.

2.9.7.	Appareil de mesure d'oxygène et de CO2 à bord.

2.9.8.	Une réserve de tube analyseur à bord.

2.9.9.	Deux lampes à main avec pile.

2.9.10.	Trousse de petit outillage à bord.

2.9.11.	Fiche des procédures d'urgence à bord.

2.9.12.	Vérifier le niveau d'huile hydraulique dans la pompe de largage de Lest.

2.9.13.	Vérifier le niveau d'huile hydraulique dans la pompe de déplacement de Lest.

2.9.14.	Sac en plastic et bouteilles sanitaires  à bord.

2.9.15.	Rations et eau en quantité suffisante pour 3 jours de survie.

2.9.16.	Vêtement ou couverture de survie à bord.

2.9.17.	Montre réglée à l'heure.

3.

PROCEDURE DE MISE A L'EAU

3.1.	Disposer les manilles, les palonniers écarteurs et les élingues selon la procédure d'élinguage.

3.2.	Quand le sous-marin touche l'eau, vérifier l'étanchéité de la cabine et des caissons électriques.

3.3.	Quand le sous-marin est à flot, ouvrir les évents batteries and laisser l'huile monter au dessus de la flottaison

3.4.	Enlever les manilles, les palonniers écarteurs et les élingues.

3.5.	Vérifier la position de la ligne de flottaison.

4.

CHECK LISTE PILOTE AVANT PLONGEE

4.1.	Vérifier que les défauts signalés ont été corrigés.

4.2.	Vérifier l'antenne radio et les sondes des téléphones acoustiques.

4.3.	Vérifier l’attache de la bouée largable et la pile du flasher

4.4.	Vérifier le fish feeder

4.5.	Vérifier que la porte et le loquet sont correctement graissé et fonctionnent

4.6.	Vérifier le Joint torique et la portée de joint.

4.7.	Vérifier les Vannes d'équilibrage.

4.8.	Vérifier les Batteries

4.8.1.	Vérifier le voltage 
14.1 - 28.2 V et 564 V maxi en Charge
11.4 - 22.8 V et 456 V mini pour un début d’opération
10.8 - 21.6 V et 432 V mini en opération

4.8.2.	Ouvrir les évents pour dégazer au maximum l'hydrogène contenu dans les bacs.

4.8.3.	Fermer les évents et vérifier le niveau de l'huile ( environ à 350mm au dessus de la ligne de flottaison )

4.8.4.	Vérifier l'absence de trace d'huile en surface.

4.8.5.	Vérifier la mise en place des bouchons sur les prises de charge.

4.9.	Vérifier le circuit d'air comprimé.

4.9.1.	Vérifier la pression avant et après détendeur (200 Bar avant, 10 bar après).

4.9.2.	Ne jamais plonger si la bouteille de secours est à moins de 150 Bar.

4.9.3.	Pour information une chasse normale ( à moins de 5 mètres) des ballast consomme environ 15 bar sur les 3 bouteilles du circuit normal. Une chasse à 50 mètres consomme la bouteille du circuit secours.

4.10.	Vérifier le circuit Oxygène

4.10.1.	Vérifier la pression des bouteilles secours (> 180 Bar).

4.10.2.	Vérifier que les Vannes de coque sur l'arrivée d'oxygène secours sont fermées.

4.10.3.	Ouvrir les deux bouteilles extérieures du circuit normal.

4.10.4.	Vérifier la pression normal ( > 180 Bar en début de journée , > 20 bar pour une plongée d'une heure).

4.10.5.	Vérifier le fonctionnement du débitmètre.

4.11.	Manoeuvrer les Vannes de chasse et purge ballast.

4.12.	Manoeuvrer les Vannes de chasse et purge régleur.

4.13.

Ouvrir la vanne du manomètre de profondeur.

4.14.	Vérifier le circuit électrique 24 V

4.14.1.	Vérifier sur le cahier de charge que le dernier cycle a été fait correctement et que les batteries sont correctement chargées.

4.14.2.	Noter la tension 24 V

4.14.3.	Mettre "En Service" le 24 V

4.14.4.	Mettre en service les équipements suivant

4.14.4.1.	Climatisation

4.14.4.1.1.	Ouvrir les vannes sur le circuit de refroidissement

4.14.4.1.2.	Vérifier la mise en route du ventilateur

4.14.4.1.3.	Vérifier la mise en route de la pompe et la circulation d'eau

4.14.4.1.4.	Vérifier le démarrage de l'onduleur et du compresseur ATTENTION : PRESENCE DE 220 V AC en sortie de l'onduleur.

4.14.4.2.	Analyseur de gaz

4.14.4.3.	Scrubber normal

4.14.4.4.	Ordinateur

4.14.4.5.	Contrôle 480

4.14.4.6.	Navigation

4.14.4.7.	Essayer la pompe Régleur

4.14.4.8.	Essayer la Centrale Hydraulique en allant jusqu’en butée du lest : Vérifier le courant maximum (<15A) et l’ouverture de la soupape de surpression

4.14.5.	Faire un test du détecteur de fuite électrique.

4.14.5.1.	Si un défaut existe mettre sur "Arrêt" les équipements suspecté jusqu'à ce que le défaut disparaisse.

4.14.5.2.	Une diode allumée correspond à une fuite de 1mA. Si les 10 diodes sont allumées et que la dernière clignote, cela peut correspondre à une mise à la masse d’une phase. (INTERDICTION DE PLONGER)

4.14.5.3.	si on trouve un défaut franc sur le moins (-) quand on met en service le contrôle 480, cela peut correspondre à une entrée d’eau dans le caisson électrique

4.14.5.4.	Vérification du fonctionnement du CPI 480
à la mise sous tension du Contrôle 480, vérifier que les deux voyants défaut du CPI 480 s’allument quelques instants

4.15.	Vérifier le circuit électrique 12 V

4.15.1.	Vérifier sur le cahier de charge que le dernier cycle a été fait correctement et que les batteries secours sont correctement chargées.

4.15.2.	Noter la tension 12 V normal et secours

4.15.3.	Mettre "En Service" le 12 V secours

4.15.4.	Mettre en service les équipements suivant

4.15.4.1.	VHF

4.15.4.2.	Radio K7

4.15.4.3.	Eclairage

4.15.4.4.	Niveau régleur

4.15.4.5.	Scrubber secours

4.15.4.6.	Tus1

4.15.4.7.	Tus2

4.15.5.	Faire un test du détecteur de fuite électrique.

4.15.5.1.	Si un défaut existe mettre sur "Arrêt" les équipements suspecté jusqu'à ce que le défaut disparaisse.

4.15.5.2.	Une diode allumée correspond à une fuite de 1mA. Si les 10 diodes sont allumées et que la dernière clignote, cela peut correspondre à une mise à la masse d’une phase. (INTERDICTION DE PLONGER)

4.15.6.	Basculer sur le 12 V normal et refaire un test du détecteur de fuite électrique

4.16.	vérifier le circuit 480

4.16.1.	Lancer le programme PROPULSION sur l’ordinateur

4.16.2.	Mettre sous tension le 480

4.16.3.	Noter la tension et le compteur de kWH

4.16.4.	Armer le coup de poing et mettre en service les propulseurs

4.16.5.	Faire tourner les propulseurs horizontaux noter la consommation de chaque propulseur. (Inférieure à 12 A au point fixe)

4.16.6.	essayer les spots.

4.16.7.	Lancer le programme CPI, et noter la valeur de l’isolement donné par le CPI

4.16.8.	rebasculer sur le programme PROPULSION

4.17.	Vérifier le système de support vie et l'équipement de secours.

4.17.1.	Vérifier que le caisson absorbeur CO2 est remplie et que les produits sont neufs. (pas de coloration)

4.17.2.	Vérifier que la quantité embarquée de produits absorbeur de CO2 est suffisante pour la durée de la mission et de la survie.

4.17.3.	Vérifier que l’ absorbeur d’ humidité fonctionne)

4.17.4.	Six appareils de respiration en circuit fermé à bord avec lunette

4.17.5.	Extincteur à poste et plein.

4.17.6.	Trousse à pharmacie de premier secours.

4.17.7.	Appareil de mesure d'oxygène et de CO2 à bord.

4.17.8.	Une réserve de tube analyseur à bord.

4.17.9.	Deux lampes à main avec pile.

4.17.10.	Trousse de petit outillage à bord.

4.17.11.	Fiche des procédures d'urgence à bord.

4.17.12.	Vérifier le Niveau d'huile hydraulique dans la pompe de largage de Lest.

4.17.13.	Sac en plastic et bouteilles sanitaires  à bord.

4.17.14.	Rations and eau en quantité suffisante pour 3 jours de survie.

4.17.15.	Vêtement ou couverture de survie à bord.

4.17.16.	Montre réglée à l'heure.

4.18.	Etalonner l'analyseur d'oxygène à 21%.

4.19.	Ajuster le débit oxygène à 0.5 litres par minute et par homme.

4.20.	Vérifier les communications:

4.20.1.	Vérifier les liaisons VHF  sur canal 16 & 9

4.20.2.	Vérifier les TUS sur normal et secours

4.21.	Vérifier les phares extérieurs.

5.

CHECK LISTE du CONTROLEUR SURFACE

5.1.	Vérifier le bateau de surface et son moteur (Niveau Huile, Essence, direction, presse étoupe position navigation...)

5.2.	Vérifier les gilets de sauvetage à bord.

5.3.	Vérifier que les fusées sont à bord.

5.4.	Vérifier les communications:

5.4.1.	Vérifier la VHF sur canal 16 & 9 .

5.4.2.	Vérifier le TUS

5.5.	Vérifier que les signaux de plongées sont à bord.

5.6.	Vérifier l’équipement de plongée à bord ,( 2 bouteilles 15 litres chargées à 200bars.

5.7.	Vérifier que la remorque est à bord

6.

remorquage sur site

6.1.	Mettre le lest sur l'arrière.

6.2.	Fermer la porte et les Vannes d'équilibrage.

6.3.	Pour des remorquages longue distance, utiliser le point de remorque inférieure.

6.4.	La ligne de remorque doit être aussi longue que possible et jamais inférieure à 5 mètres

6.5.	Ne pas dépasser la vitesse de 5 noeuds.

7.

Embarquement de l'EQUIPAGE

7.1.	Si la zone est bien protégée, il est possible d'effectuer l'embarquement, sous-marin à flot. Mais dans ce cas, l'embarquement et le changement des passagers doit être aussi rapide que possible, le nombre des passagers sur le sous-marin ne doit pas dépasser 7 et les passagers ne doivent pas rester sur le pont mais descendre immédiatement dans la cabine ou reprendre place sur le bateau de surface.

7.2.	La porte doit être fermée dès que tous les passagers sont dans la cabine ( ou sur le pont).

7.3.	Le pilote doit surveiller la présence de toutes vagues anormales et être prêt à fermer la porte rapidement si nécessaire.

7.4.	Vérifier le poids des passagers et de leur équipement (Entre 300 et 600 kg ). Si le poids annoncé est inférieur à 450 Kg, remplir le régleur interne.

7.5.	Le pilote reste près de la porte et est prêt à fermer la porte si une vague anormale arrive.

7.6.	Ne jamais se trouver à plus de 7 personnes sur le sous-marin à flot.

7.7.	Les passagers doivent rester près du kiosque uniquement.

7.8.	Le pilote aide les passagers à prendre place dans le sous-marin.

7.9.	Il s'installe après les passagers.

7.10.	Il ferme la vanne d'équilibrage externe, ouvre la vanne d'équilibrage interne qui se trouve sur le même circuit.

7.11.	Il ferme la vanne d'équilibrage interne.

7.12.	Il vérifie la portée du joint et le joint torique de la porte et ferme la porte.

7.13.	Ne jamais toucher à la fermeture de la porte après que la porte ait été fermée et que le sous-marin est en plongée.

7.14.	Fermer les Vannes du circuit du régleur interne

8.

PROCEDURE DE PLONGEE

8.1.	Prendre contact avec la surface par VHF.

8.2.	Noter la pression à l'intérieur de la cabine sur le baromètre.

8.3.	Mettre "En service" le circuit absorbeur de CO2 et la climatisation.

8.4.	Vérifier les pressions dans les bouteilles d'oxygène normal et secours.

8.5.	Ajuster le débit d'oxygène à 0.5 litre par minute et par homme.

8.6.	Vérifier les pressons HP et BP sur le circuit chasse ballast et régleur

8.7.	Vérifier la tension et l'isolement des circuits 12, 24 et 480 (voltmètre pour 12 et 24, lecture sur programme PROPULSION pour 480

8.8.	Mettre "En Service" Les propulseurs.

8.9.	Demander à la surface de larguer les amarres.

8.10.	Demander à la surface la permission de plonger "PRET A PLONGER"

8.11.	A la réception de "AUTORISATION DE PLONGER" ouvrir les évents des ballasts et informer la surface par "PLONGEE"

8.12.	Ajuster l'assiette pendant le remplissage des ballast

8.13.	Dès que plus d'air ne s'échappe des évents ballast, commencer le remplissage du régleur.

8.13.1.	ouvrir la vanne de purge

8.13.2.	ouvrir la vanne d'entrée d'eau

8.13.3.	Vérifier le remplissage du régleur en regardant les bulles s'échapper de la vanne de purge.

8.14.	Dès que la porte ou le sommet du kiosque est prêt de la surface, fermer la vanne d'entrée d'eau et la vanne de purge.

8.15.	Dès que la sonde du TUS est sous la surface, prendre contact avec la surface.

8.16.	Utiliser les propulseurs verticaux pour descendre.

8.17.	Vérifier l'étanchéité de la porte.

8.18.	Informer la surface de la profondeur tous les 10 mètres.

8.19.	Quand le sous-marin approche du fond, ralentir la descente et se stabiliser à 50cm du fond, avertir la surface "SUR LE FOND PROFONDEUR : X METRES)

8.20.	Pour information, l'équilibre du sous-marin est modifié par :
- la densité de l'eau ( exemple 100 Kg pour 1% de variation de densité )
- La déformation de la coque sous pression principalement déformation du hublot 
	environ 20 litres à 50 Mètres

8.21.	Informer la surface des conditions du fond, visibilité, courant...

8.22.	Informer la surface de la pression partielle d'oxygène dans la cabine et des défauts éventuels.

8.23.	Fermer les Vannes de purges ballasts.

8.24.	Régler l'assiette du sous-marin  et informer la surface dès le sous-marin commence à faire route en indiquant le cap et la destination : CAP X EN ROUTE POINT A.

8.25.	Informer la surface à l’ arrivée sur chaque point .

9.

PLONGEE NORMALE

9.1.	Tous les 15 minutes.

9.1.1.	Faire contact par TUS.

9.1.2.	Informer la surface de la profondeur et de la position.

9.2.	Toutes les 30 minutes

9.2.1.	Faire une analyse de l'air respirable.
	Oxygène entre 18 et 21%
	Gaz Carbonique inférieur à 1%

9.2.2.	Mettre en service l'absorbeur de CO2 de secours - le faire fonctionner jusqu'à atteindre un taux de CO2 inférieur à 1%.

9.2.3.	Faire débiter l'oxygène à 0.5 litre par homme et par minute ou plus ou moins selon l'analyse de l'air respirable.

9.2.4.	Vérifier les défauts d'isolements.

9.2.5.	Vérifier la tension en fonction de l'Ampèrage appelé.

9.2.6.	Vérifier la pression d'air HP.

9.2.7.	Vérifier la pression d'Oxygène et le débit.

9.2.8.	Vérifier la température dans la cabine.

9.2.9.	Vérifier la pression dans la cabine: cette pression ne doit pas excéder 100 mbar de plus que la pression atmosphérique initiale. Autrement, quand le sous-marin fait surface, le capot s'ouvrira légèrement automatiquement pour relâcher le trop plein de pression et protéger ainsi les hublots d'une trop grande surpression.

9.2.10.	Manoeuvrer les Vannes d'évents ballast.

10.

PROCEDURE D'EMERSION

10.1.	Demander la permission de faire Surface.

10.2.	Lâcher quelque bulles en ouvrant les évents et en chassant dans le régleur pour montrer la position du sous-marin.

10.3.	Lâcher la bouée largable si nécessaire.

10.4.	Quand le contrôle surface est sûr de la position et que la surface est libre, le OC donne la permission de faire surface.

10.5.	Faire surface en utilisant les propulseurs.

10.6.	Utiliser le régleur pour remonter plus rapidement si il est sûr que la surface est claire.

10.6.1.	Ouvrir la vanne de sortie d'eau

10.6.2.	Ouvrir la vanne de chasse

10.7.	Informer la surface de la profondeur tous les 10 mètres.

10.8.	Arrêter la remontée à 10 mètres sous la surface et inspecter la surface par le hublot de kiosque ou le hublot sphérique.

10.9.	Quand le sous-marin fait surface, chasser les ballast en ouvrant les Vannes de chasse. Vérifier que la Vannes d'évents sont bien fermées.

10.10.	Quand le sous-marin est complètement en surface dans ses lignes d'eau normales, ouvrir la vanne d'équilibrage.

11.

RECUPERATION

11.1.	Si l'état de la mer le permet, ouvrir la porte et faire débarquer les passagers.

11.2.	Si l'état de la mer ne le permet pas, le bateau de surface passe une remorque au sous-marin et remorque le sous-marin jusqu'à une zone abritée ou dans un radier spécial dans le quel le sous-marin peut être attaché.

11.3.	Demander à la surface la permission d'ouvrir la porte par la VHF.

11.4.	Le pilote ouvre la porte et la bloque ouverte.

11.5.	Les passagers sortent du sous-marin et débarquent sur le ponton ou sur le bateau de surface.

12.

Cas d’interruption de plongée

12.1.	Interdiction de plongée

12.1.1.	Mauvais fonctionnement d’un équipement

12.1.2.	Défaut d’étanchéité d’une vanne ou d’un élément de coque

12.1.3.	Tension réseau 12V secours inférieure 12.6V

12.1.4.	Tension réseau 12 V normal inférieur à 11.4V

12.1.5.	tension réseau 24 V inférieure à 22.8V

12.1.6.	Fuite électrique sur 24 ou 12 V supérieure à 5mA (5 diodes allumés)

12.1.7.	Tension réseau 480 v inférieur à 456 V

12.1.8.	Défaut CPI 1 Stade (< 180 Kohm)

12.1.9.	pression Air inférieure à 50 Bar sur normal

12.1.10.	pression Air inférieure à 150 bar sur secours

12.1.11.	Pression O2 normal inférieure à 50 Bar

12.1.12.	Pression O2 secours inférieure à 160 bar

12.2.	Interruption de plongée avec remontée immédiate

12.2.1.	Mauvais fonctionnement d’un équipement

12.2.2.	Défaut d’étanchéité d’une vanne ou d’un élément de coque

12.2.3.	Tension réseau 12V secours inférieure 12.6V

12.2.4.	Tension réseau 12 V normal inférieure à 10.8V

12.2.5.	tension réseau 24 V inférieure à 21.6V

12.2.6.	Fuite électrique sur 24 ou 12 V supérieure à 10mA (10 diodes allumés)

12.2.7.	Tension réseau 480 v inférieur à 432 V

12.2.8.	Défaut CPI 2° Stade (< 40 Kohm)

12.2.9.	pression Air inférieur à 20 Bar sur normal

12.2.10.	pression Air inférieur à 150 bar sur secours

12.2.11.	Pression O2 normal inférieur à 20 Bar

12.2.12.	Pression O2 secours inférieur à 160 bar

12.2.13.	Perte de communication supérieure à 30 Mn

12.2.14.	PP O2 < 18%

12.2.15.	PP CO2 > 1.5%