Liste de Diffusion

| NOM | Société | Nombre exemplaires | Pour Information | Pour Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onofri | PSI | 2 |  | * |
| Marques | SP | 2 |  | * |
| Valli | SP | 1 |  | * |
| Fiardo | SP | 1 |  | * |
| Cordier | SP | 1 |  | * |
| Le Bigot | SP | 1 |  | * |
| Brice | SP | 1 |  | * |
| Jouglet | BV | 1 | * |  |
|  | CEO | 10 | * |  |
| Tahet | CCS | 1 | * |  |
| Abi Saad | CR Tahiti | 1 |  | * |
| Alézina | Assurance | 1 | * |  |

Liste des modifications

| Version | Date | Modifications |
| --- | --- | --- |
| V0 | 8/12/99 | Draft |
| V1 | 14/10/00 | Mise à jour |
| V2 | 29/1/01 | Sur tarage soupape pompe largage lest |
| V3 | 30/3/01 | Mise à jour Vérifications Avant plongée selon demande CCS |
| V4 | 9/11/01 | Modification lest, mise à jour procédure de largage et Vérification |

Fiche de suivi Météo	3

VERIFICATION Avant PLONGEE	4

VERIFICATION PENDANT  PLONGEE	5

VERIFICATION APRES PLONGEE	6

VERIFICATION CONTROLE SURFACE PENDANT  PLONGEE	7

CONSIGNES POUR PASSAGERS	8

MAnoeuvre et LARGAGE DU LEST	9

CAHIER DE MAINTENANCE	10

VERIFICATION BATEAU NAVETTE	11

VERIFICATION BATEAU SECURITE	12

CODE DE COMMUNICATION	13

REMORQUAGE ET TRANSFERT	14

FICHE DE NON CONFORMITE (1/2)	15

FICHE DE NON CONFORMITE (2/2)	16

# Fiche de suivi Météo

Date

Situation Générale

Prévisions

Embarquement	Site 1	Site 2	Site3	
 		Epave	Bouée	le Cliff
 			Cardinale

Vent					


Mer					


Visibilité surface					


Courant Surface					


Visibilité Fond					


Courant Fond					


Faune

# VERIFICATION Avant PLONGEE

N° Plongée	Pilote	Contrôleur	Site	
Date	Heure

Externe
( Dégazage batteries	( Bouée	( Fish feeder	( Verrouillage Capot	
( Porte et joint	( Vannes d'équilibrage	( Antenne VHF	( Sonde TUS
( Hélices	( Prises charges	( Flasher allumé	( Ligne Flottaison correcte
Survie
( Chaux Sodée-(90Kg) 	( Analyseur secours O2	( Analyseur Secours CO2	( Extincteur	
( MSA  (7)	( Rations survie et eau	( Trousse secours	( Trousse Outillage	
( Boîtes hygiéniques	( Gilets de sauvetage (7)
Documents à Bord
(Manuel opération 	(schéma des systèmes	( Procédures d’urgence	( Feuille de plongée	
( Code international des signaux par coups entre plongeurs	( Carte du site 	
( Fiches passagers.				
Courant faible
( 24V Normal (>22,8)		( 12 V Secours (n°1)>12.6	( 12V  Normal (n°2) >13V
( Mes 24 V		( Mes 12 V Secours	
( Mes Climatiseur		( Mes VHF		
( Mes Analyseur Gaz		( Mes K 7		
(  		( Mes Eclairage		
( Mes PC		( Mes Niveau Régleur		
( Mes CC 5520 (Vérification CPI)	( Mes Scrubber Normal
		( Mes Scrubber secours
		( Mes Tus 1		
( Essai pompe régleur		( Mes Tus 2		
( Essai Centrale Hydraulique	( Test fuite (+/-)	( Mes 12 V Normal	
( Test fuite (+/-)			( Test fuite (+/-)	
		
Programme Pesée (300Kg mini, 600 Kg Maxi)
Courant Fort
( Programme DIVE.	( Mes 552V	( RS - CPI (>180Kohm)	( RS - VARIATEUR	
( U552CC (>525V)	( Compteur KWH	( Mes SPOT
Armement Propulseurs
( Bâbord & Tribord 	( Vertical Avant	( Vertical Arrière
Gaz	
( P Air N  >50bar	( P Air S  >150bar	( Pression BP >10Bar	
( P O2 N  >20bar	( P O2 S  >180bar	( P O2 Réserve > 180 Bar	
Manœuvre des Vannes
( Chasse Ballast Bd (F)	( Chasse Ballast Td (F)	( Purge Ballast B (F)	( Purge Ballast T (F)	
( Chasse Régleur (F)	( Purge Régleur (F)	( Vanne d'eau Régleur (F)	( Vannes régleur interne (F)	
( Vanne Profondimetre (O)	( Vannes O2 Secours (F)	( Vanne O2 Normal (O)	
( Vannes Largage et Trim  (selon procédure spéciale)	( Vannes Entrée Clim (O)	( Vannes Sortie Clim (O)	
Système Vie
Central barométrique :	( Baromètre	( Température	( Humidité	
Oxygène :	( Oxymètre N (18% - 23%)	( Oxymètre Secours	( Débit O2 (0.5L/pers)
Gaz Carbonique :	( Analyseur CO2 ( <1% )	( Ventilateur CO2 N°1	(Ventilateur CO2 N°2
Climatisation :	( Ventilateur	( Pompe	( Filtre	
Hydrogène	( Absence de trace

Communication 
( Contact VHF	( Contact TUS après Plongée (toutes les 15mn)

# VERIFICATION PENDANT  PLONGEE

N° Plongée	Pilote	Contrôleur	Site	
Date	P maxima

Heure 	(	(	(	(	
Externe
Dégazage batteries	(	(	(	(	
 
Courant faible
24V Normal (>22,8)	(	(	(	(	
Fuite (+/-)	(	(	(	(	
12V Normal(>11.4)	(	(	(	(	
Fuite (+/-)	(	(	(	(	
12V secours (>12.6)	(	(	(	(	

Courant Fort
RS - CPI (>180Kohm)	(	(	(	(	
552VCC (>525V)	(	(	(	(	
Compteur KWH	(	(	(	(	

Gaz
P Air N(>50bar)	(	(	(	(	
P Air S(>150bar)	(	(	(	(	
Pression BP(>10Bar)	(	(	(	(	
P O2 R(>150bar)	(	(	(	(	
P O2 S (>180bar)	(	(	(	(	

Système Vie
Baromètre	(	(	(	(	
Température	(	(	(	(	
Humidité	(	(	(	(	
O2 (18< <23)	(	(	(	(	
CO2 <1%	(	(	(	(	
 
Communication 
Contact TUS après Plongée
(toutes les 15mn)	(	(	(	(	
(	(	(	(	(	


OBSERVATIONS

# VERIFICATION APRES PLONGEE

N° Plongée	Pilote	Contrôleur	Site	
Date	P maxima

Courant faible
( 24V Normal (>22,8)		( 12V Normal(>11.4)		
( Test Fuite(+/-)		( 12V Secours (>12.6)		
		( Test Fuite(+/-)

Courant Fort
( RS - CPI (>180Kohm)	
( U552CC (>525V)	( Compteur KWH	

( Désarmement Propulseurs
 
( Désarmement SPOTS

( Arrêt 552

Gaz
( P Air N(>50bar)	( P Air S(>150bar)	( Pression BP(>10Bar)	
( P O2 N(>20bar)	( P O2 R(>150bar)	( P O2 S (>180bar)	
 
Manœuvre des Vannes
( Chasse Ballast Bd (F)	( Chasse Ballast Td (F)	( Purge Ballast B (F)	( Purge Ballast T (F)	
( Chasse Régleur (F)	( Purge Régleur (F)	( Vanne d'eau Régleur (F)	
( Vidange régleur Interne	( Vannes régleur interne (F)	
( Vanne Profondimetre (F)	( Vannes O2 Secours (F)	( Vannes Largage Lest (F)	
( Vannes TRIM Lest (F)	(Seulement en cas d’arrêt d’exploitation)
( Vannes Entrée Clim (F)	(Seulement en cas d’arrêt d’exploitation)
( Vannes Sortie Clim (F)	(Seulement en cas d’arrêt d’exploitation)

( Arrêt des équipements 24v, Contacteur sur OFF

( Arrêt des équipements 12v, Contacteur sur 0

( Arrêt Climatisation (Seulement en cas d’arrêt d’exploitation)

( Nettoyage (Fond et Boite hygiénique)

( Fermeture Bouteilles O2

Externe
( Dégazage batteries Ouvert	( Tape Vertical Arrière en Place
( Porte Fermée		( Vanne d'équilibrage fermée

# VERIFICATION CONTROLE SURFACE
PENDANT  PLONGEE

N° Plongée	Pilote	Contrôleur	Site	
Date	P maxima	

Plongeur astreinte 1		Plongeur Astreinte 2

Equipage
Nom des clients		
1		
2		
3		
4		
5		
6

Poids embarqué

Heure 	Phase plongée,	Observation	Contact Tus,VHF	PPO2, CO2	P, Cap, Visi

OBSERVATIONS

# CONSIGNES POUR PASSAGERS

Dans le cas d'une perte de connaissance du pilote:

Déclencher les moteurs en appuyant sur le coup de poing Rouge du pupitre.

Prévenir la Surface grâce au téléphone acoustique 

Parler dans le micro en appuyant sur le bouton gris situé sur le câble lié au casque de façon claire en disant PILOTE DEFAILLANT


Attendre que la surface vous donne l'autorisation de faire surface

Dès que la surface vous autorise en vous indiquant surface claire ou dégagée

Manœuvrer les Vannes de chasse ballast droit et gauche 
 A Droite Poignée vers l’arrière.
 A Gauche Poignée vers l’avant.	

Dès que l'air s'échappe par les gros tuyaux situés sous les ballasts, fermer les Vannes de chasse que vous venez de manœuvrer.

Attendre que le personnel de  surface vous ouvre la porte et vous aide à sortir.

Capelage des Masques Respiratoires

Faire une démonstration avec le masque spécial de démonstration

Capelage des Gilets

Faire une démonstration des gilets de sauvetage

Bien insister sur le fait que les gilets sont gonflés sur ordre et à l’extérieur du sous marin

Vérification des objets embarqués

Vérifier qu’aucun produit inflammable ne se trouve sur les passagers (Briquet, allumettes, récipient sous pression, parfum)

Vérifier qu’aucun produit contendant ou abrasif  ou pouvant dégager de la chaleur risquant d’endommager les hublots ne se trouvent sur les passagers

# MAnoeuvre et LARGAGE DU LEST

Voir plan SS1 indice D et SS2 indice H

| Disposition des vannes et distributeurs |
| --- |
| Phase | Mise à l'eau Arrêt | En plongée | Largage 1° Stade | Largage 2°stade | Réarmement lest |
| Vanne de coque Largage 1 | F -----> | O | O | O | O |
| Vanne de coque Largage 2 | F -----> | O | O | O | O |
| Vanne de Coque Retour lest | F -----> | O | O | O | O |
| Vanne d'isolement Retour lest | F -----> | O | O | O | O |
| Vanne d'isolement Sortie pompe manuelle | F | F | F -------> | O | O |
| Vanne d'isolement Inter circuit SS1 SS2 | F | F -----> | O -------> | F | F |
| Distributeur Pompe Manuelle | Position Armement | Position > Armement | Position Largage | Position Largage | Position Armement |
| Vanne de coque Déplacement lest vers avant | F ------> | O | O | O |  |
| Vanne de coque Déplacement lest vers arriere | F ------> | O | O | O |  |
| Distributeur electropompe | Neutre | Selon Besoin | Lest en Avant | Neutre | Neutre |
| Observations | Le lest sera positionné en avant pour que la tige de vérin soit rentrée lorsque le sous-marin est en arrêt à flot. | Garder la commande lest en avant jusqu'à ce que le lest soit en butée et que la pression monte pour larguer les lests | Pomper jusqu'au largage des lests Si le lest ne se décroche pas, enlever le capot de protection de la vis de réglage de la soupape de surpression et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour. Recommencer l'opération de pompage. |

# CAHIER DE MAINTENANCE

Date:	Lieu:	
Chef MAINTENANCE	

Nombre de Plongées de la journée:		
Cumul depuis 1° mise à l'eau		

Profondeur Maxima 		
Durée Totale en plongée:		
Cumul depuis 1° mise à l'eau:

SURVEILLANCE BATTERIES
U 552 Avant Charge	Capacité Restante Calculée %	

U 0-276 avant Charge	Durée de la charge	
U 0-276 après Charge	Numéro du Cycle	
U 276-552 avant Charge	Durée de la charge	
U 276-552 après Charge	Numéro du Cycle	
 
Tension 12 secours avant charge	Durée de la charge	
Tension 12V après Charge	Numéro du Cycle

RELEVE ISOLEMENT EXTERNE (Sous 500volt)
Propulseur
Bâbord 	Tribord 	Vertical Avant	Vertical arrière	
Spot
bâbord Avant	bâbord Arrière	Tribord Avant	Tribord Arrière
Avant Babord	Avant tribord

COMPRESSEUR:
Début Gonflage	Fin Gonflage	
Durée Gonflage		
Cumul Gonflage:

Oxygène
P Normal	P Réserve	
Changement bouteille le

Chaux sodée
Changement Chaux sodée le	Durée d’utilisation

Mission effectuée

Travaux à programmer

Travaux effectués à l'eau

Travaux effectués à terre

# VERIFICATION BATEAU NAVETTE

Date:	Heure:	
Lieu:	
Responsable	
Remplissage réservoir essence 1 :	
Remplissage réservoir essence 2 :	............................................................................

Niveau réservoir d’huile....................................................................................................................................

Moteur secours..................................................................................................................................................

Clef démarrage moteur........................................................ .............................................................................

Clefs cadenas coffre avant.................................................................................................................................

Coupe circuit Moteur.........................................................................................................................................

Trousse à outil....................................................................................................................................................

First aid kit..........................................................................................................................................................

VHF chargée.......................................................................................................................................................

Brassières : 8.......................................................................................................................................................

Mouillage complet..............................................................................................................................................

Lampe torche......................................................................................................................................................

Check feux de navigation...................................................................................................................................

Compas................................................................................................................................................................

Réserve d’eau......................................................................................................................................................

Fusée.....................................................................................................................................................................

OBSERVATION

# VERIFICATION BATEAU SECURITE

Date:	Heure:	
Heure de basse mer	Responsable	
Site de plongée.	Météo/ Avurnav	
Calage baromètre...............................	Vent..................................	

Remplissage Cuve à  fuel :	Remplissage réservoir eau 	
Niveau réservoir d’huile Moteur 	Presse étoupe 	
Batterie Niveau, tension	Démarrage moteur	
Pression Huile	Température Moteur	

Trousse à outil	Vérification équipement de sécurité	
Fusée	Extincteur

Mise en route équipements de navigation	Relevé heures Moteur.	

Vérification bouteilles de plongée + équipement	Vérification pression bouteille tampon	

Check feux de navigation	

Vérification équipement de relevage	

Réserve d’eau Douce	
 
Test VHF	Appel VHF PREMAR et CROSSMED	

Test TUS

OBSERVATION

# CODE DE COMMUNICATION

| PHASE | SOUS-MARIN | SURFACE |
| --- | --- | --- |
| A couple du Bateau ou du ponton | PARE A FAIRE ROUTE LARGUE TOUT | LARGUE |
| En direction du site | VISU BOUEE AUTORISATION PLONGEE | 10-20 DEGRE GAUCHE (DROITE) DISTANCE 50/100 METRES ACCORDE (ou STAND BY) |
| Immersion | PURGE BALLAST PURGE REGLEUR IMMERSION |  |
| Pendant la descente 10 M | CONTACT TUS - OVER RECU N/5 - OUT | RECU N/5 - OVER |
| Sur le Fond | SUR LE FOND PROFONDEUR x METRES ANOMALIE VISIBILITE INTENTION CAP AU...., REMONTEE, STATIONNAIRE CONTACT DANS 10 MN - OUT | RECU - OVER |
| Toutes les 10 Min | PROFONDEUR x METRES ANOMALIE VISIBILITE x METRES INTENTION CAP AU...., REMONTEE, STATIONNAIRE CONTACT DANS 10 MN - OUT | RECU - OVER |
| A la remontée | DEMANDE DE FAIRE SURFACE OVER QUITTE LE FOND CHASSE | ACCORDE ou STAND BY° |
| Si la mer le permet | OUVERTURE PANNEAU | PORTE CLAIRE |
| Si le retour se fait porte fermée | VISU BATEAU OU PONTON | RETOUR GUIDE10-20 DEGRE GAUCHE (DROITE) DISTANCE 50/100 METRES |
| A Couple | OUVERTURE PANNEAU | AMARRE, PORTE CLAIRE |

# REMORQUAGE ET TRANSFERT

PHASE 0 VERIFICATION
Voir  Procédure Vérification Bateau Navette et sécurité

PHASE 1 INFORMATION 

Informer par VHF le Sémaphore le plus proche du programme de plongée.

PHASE 2 REMORQUAGE SUR LE SITE

Le contrôleur surface et le plongeur de bord prennent place dans le Bateau sécurité et prennent le sous-marin en remorque. Le pilote du sous-marin reste à bord du sous-marin pendant le remorquage.
Le remorquage se fait à 3 Nœuds maxi en utilisant le point de remorque supérieur ou à 5 Nœuds maxi en utilisant le point de remorque inférieur.

PHASE 3 PRISE DU MOUILLAGE

Arrivée sur zone, le Bateau mouille sur fond de 15 à 25 mètres. Puis la ligne de mouillage est passée sur le sous-marin. Le Pilote reste à bord du sous-marin.

PHASE 4 COLLECTE DES PASSAGERS

Le Bateau retourne au port pour aller chercher 6 passagers. Le poids des passagers est noté pour communication au pilote.

PHASE 5 TRANSFERT DES PASSAGERS

Le Bateau se met à couple de l'arrière du Sous-marin.
Les passagers, aidés par le pilote et le contrôleur passent du Bateau au sous-marin et descendent immédiatement dans la cabine du sous-marin.

PHASE 6 PLONGEE DU SOUS-MARIN

Le Bateau reprend la ligne de mouillage du Sous-marin et largue le sous-marin qui effectue sa plongée dans un rayon de 200 mètres au tour du mouillage.
Le Bateau contrôle la zone de plongée et prévient le sous-marin de tout trafic en surface.

PHASE 7 RETOUR EN SURFACE

Le sous-marin se met à couple du Bateau. 
Le contrôleur surface procède à l'amarrage et passe la ligne de mouillage sur le sous-marin.
Le Bateau revient s'amarrer sur l'arrière du sous-marin.
Le contrôleur vérifie la flottaison du sous-marin et donne l'autorisation d'ouverture de la porte.
Le pilote sort en premier, redonne les gilets de sauvetage aux passagers et les aide à sortir du sous-marin.
Assisté du contrôleur de surface, il les aide à embarquer sur le Bateau.

PHASE 8 RETOUR DES PASSAGERS

Idem PHASE 4,5,6,7

PHASE 9 RETOUR AU PORT

Idem PHASE 2

# FICHE DE NON CONFORMITE (1/2)

| Nom |  | Prénom |  | date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITE | Réelle Potentielle |
| --- | --- |

| Causes (facultatif) | Conséquences(facultatif) |
| --- | --- |

| N° |  | Visa du responsable de l'enregistrement |  | Date de l'enregistrement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# FICHE DE NON CONFORMITE (2/2)

| N° de la non conformité |  |
| --- | --- |
| ANALYSE DE LA NON CONFORMITE |
| Causes | Conséquences |
| Responsable de l’analyse |  | date |  |
| Conclusion de la Direction |  |
| Direction |  | date |  |
| ACTION |
| CORRECTIVE | PREVENTIVE |
| Moyens |  |
| Description de l’action |
| Responsable de l’action | Direction |
| Nom |  | Date | Conclusion |  | Date |

Action clôturée : OUI / NON

| Direction |  | Visa |  | date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |